ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

Mise en concurrence des opérateurs de télécommunication

Pour La Ville de Langon

Reference: VL AOO CCTP 16090900 version V4.0

Cahier des clauses techniques Particulières (CCTP)

LOT1 Convergence (Téléphonie fixe, Internet, interconnexion IP et services associés),

LOT2 Mobilité et M2M

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

1	PREAMBULE	5

1.1	Objet	5

1.2	Glossaire succinct	5

1.3	Contexte général	5

1.4	Sites et lignes Fixes concernés par le projet	5

1.5	Cadre d'utilisation	5

1.6	Confidentialité	5

1.7	Respect des règlements intérieurs	6

2	Descriptif de l’existant	7

2.1	Descriptif du réseau de la VILLE DE LANGON	7

2.1.1	Synoptique de l’architecture  actuelle	7

2.1.2	architecture VPN / internet en détail	8

2.1.3	téléphonie fixe liste des lignes existantes	9

2.1.4	Téléphonie fixe numérique liste des accès existants	9

2.1.5	accès internet isolés	10

2.1.6	accès internet principaux et VPN	10

2.1.7	téléphonie fixe, internet, et VPN recap	10

2.1.8	Trafic téléphonique	11

2.1.9	Mobilité	11

3	Allotissement proposé	12

3.1	Lot 1 : Convergence : Accès opérateurs de type ligne analogique (LR) et numériques tout type, abonnement trafic entrant et sortant, ou forfaits, accès internet  et interconnexion via IP et service associé.	12

3.1.1	téléphonie Ce lot comprend les prestations suivantes :	12

3.1.2	L’internet et les interconnexions via IP :	13

3.1.3	Services et contraintes associés au LOT	13

3.2	Lot 2 : Téléphonie mobile et M2M :	15

3.2.1	Téléphonie mobile et M2M	15

3.2.2	Services et contraintes associés au LOT	15

4	CONTRAINTES ET ENGAGEMENTS	16

4.1	Hygiène et sécurité	16

4.2	Protection et prévention des accidents	16

4.3	Mise en service	16

4.4	Propriété intellectuelle de projets	16

4.5	Confidentialité	16

4.6	Renseignements techniques	16

5	SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES	17

5.1	Généralités du LOT1	17

5.1.1	Limites de prestations	17

5.1.2	Généralités	17

5.1.3	Conduite de projet et plan qualité	17

5.1.4	Obligation du prestataire	17

5.1.5	Moyens mis à disposition	18

5.1.6	Modalités de suivi d’avancement	18

5.1.7	Interventions en milieu occupé	18

5.1.8	Normes et agréments	19

5.1.9	Loi sur le Handicap	19

5.1.10	Hygiène et sécurité	19

5.1.11	Développement durable	19

5.1.12	Prise en compte de la situation existante	20

5.1.13	Etudes préliminaires	20

5.1.14	Fournitures	20

5.1.15	Raccordement aux installations	20

5.1.16	Essais et contrôles	21

5.1.17	Documentation	21

5.1.18	Facturation	21

6	LOT1 Convergence, Téléphonie Fixe, Internet, interconnexions IP et services associés	22

6.1	Téléphonie	22

6.1.1	Mode opératoire utilisateur	22

6.1.2	Conditions de mise en œuvre	22

6.1.3	Continuité de service	22

6.1.4	L’architecture du réseau Opérateur	23

6.1.5	Sécurisation du réseau opérateur	23

6.1.6	Débit et compression	23

6.1.7	Qualité de service	23

6.1.8	Qualité audio	23

6.1.9	Sécurité	24

6.1.10	Les services offerts pour la téléphonie	24

6.2	Internet, interconnexions IP et services associés	26

6.2.1	Raccordement à débit asymétriques (ADSL, ADSL2, ADSL 2+)	26

6.2.2	Raccordement à débit asymétriques/ symétrique (VDSL, VDSL 2)	26

6.2.3	Raccordement des nomades ou postes isolés en 4G	27

6.2.4	Forfaits illimités 4G:	27

6.2.5	Raccordement à débit asymétrique (FTTH) ou fibre mutualisée	27

6.2.6	Raccordement à débit symétrique SDSL (ATM, C2E, EFM)	28

6.2.7	Raccordement à débit symétrique OPTIQUE à débit garanti	28

6.2.8	Accès internet site central	29

6.3	Services associés	29

6.3.1	Qualité de service du réseau WAN	29

6.3.2	Performances du réseau WAN	29

6.3.3	Services hébergés	30

6.3.4	ToIP et  réseau WAN	30

6.3.5	Variation des débits sur accès optiques	30

6.3.6	Garantie de Débit minimum sur les liens a débit garantis (SDSL et Optique)	30

6.3.7	Sécurisation des  liens WAN et autres liens redondes	30

6.3.8	vision de la VILLE DE LANGON sur son WAN	30

6.3.9	modification des paramètres des éléments actifs opérateurs	30

6.4	Gestion des dérangements, service de maintenance et de supervision	30

6.4.1	Définition de la criticité	31

6.4.2	Gestion des dérangements	31

6.4.3	Les services de maintenance	31

6.4.4	Assistance technique à VILLE DE LANGON	32

6.4.5	Les services de supervision	32

6.4.6	Formation à L’outil de supervision	32

6.4.7	Extranet client	33

6.4.8	Formation à L’extranet	33

6.5	Gestion Administrative et commerciale	33

6.6	Contrôle de la qualité de service	34

6.7	LOT 2 mobilité et M2M	35

6.8	Mode de gestion des communications	35

6.8.1	Une solution de type Flotte avec pour tous les mobiles :	35

6.8.2	Forfaits illimités voix:	35

6.8.3	Forfaits illimités smartphones:	35

6.8.4	Plateformes proposées	35

6.8.5	Forfaits M2M:	35

6.9	Zone de couverture	36

6.10	Les services de base pour tous les utilisateurs	36

6.11	Les services offerts aux gestionnaires	36

6.12	Changement de numéros	37

6.13	Les terminaux mobiles	37

6.13.1	Type «  classique»	37

6.13.2	Type  « - smartphone »	37

7	SPECIFICATIONS PARTICULIERES DU LOT 1	38

7.1	Gestion Post RTC rappel enjeux et échéances	38

7.2	Planning d’arrêt du RTC	38

7.2.1	Nouveaux accès	38

7.2.2	Accès existants	38

7.2.3	Récapitulatif de l’opération	39

7.2.1	Gestion de l’arrêt du RTC	39

7.3	Estimation du lot 1	40

7.3.1	Durée d’engagement	40

7.3.2	GTI/GTR	40

7.3.3	Situation du LOT1 en début de marché	40

8	SPECIFICATIONS DU LOT 2	41

8.1	Portabilité	41

8.2	Cartes SIM	41

8.3	Estimation LOT2	41

# PREAMBULE

## Objet

Le présent marché concerne la fourniture du trafic téléphonique taxé à partir des sites fixes dans le tableau ci-dessous, ainsi que la téléphonie mobile, et les accès Internet et le VPN de la ville de Langon

La prestation à réaliser avec engagement de résultat.

## Glossaire succinct

- RTC réseau téléphonique commuté (lignes analogiques et Numéris),

- ADSL (Asymetric digital suscriber Line), accès internet asynchrone a débit non garanti, débit maxi descendant environ 20 Mb/s suivant l’éligibilité

- VDSL Very high speed Digital Subscriber accès a internet a debit asynchrone sur ligne dégroupée débit maxi 100 mb en fonction de l’éligibilité

- Dégroupage : raccordement direct a l’opérateur,

- T0 accès RTC Numéris a deux communications simultanées,

- T2 accès RTC Numéris offrant de 15 à 30 communications simultanées,

- M2M Machine to machine,

- 4G réseau de téléphonie mobile, débit maxi 100 mb/ data

## Contexte général

Dans le cadre du renouvellement de ce marché, la VILLE DE LANGON a souhaité décomposer le marché en lots et définir des périmètres précis d’intervention.

Les candidats ont la possibilité de répondre à un ou plusieurs lots qui sont indépendants dans leur analyse et seront attribués à un ou plusieurs candidats.

## Sites et lignes Fixes concernés par le projet

Le projet porte sur l’ensemble des sites existants ou à créer de la VILLE DE LANGON.

## Cadre d'utilisation

Le présent document est un des éléments constitutifs du marché de services qui est signé par le Titulaire.

Toutes les prestations seront exécutées selon les règles de l'art, conformément aux normes et décrets en vigueur portant sur les installations décrites ci-après.

## Confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel. Il s’engage en particulier à n’utiliser les documents et informations fournis par la VILLE DE LANGON que dans le cadre  du présent marché.

## Respect des règlements intérieurs

Le titulaire est tenu de respecter le règlement intérieur  de chaque établissement de la VILLE DE LANGON dans toutes les phases du projet (étude, réalisation et suivi).

Le titulaire sera responsable du bon fonctionnement et de la qualité des prestations comprises dans son marché.

Il ne pourra invoquer une erreur, omission ou imprécision au présent document pour justifier d'un défaut de fourniture ou de mise en œuvre d'un appareil ou d'un service, étant entendu que l'entreprise s'est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature.

# Descriptif de l’existant

## Descriptif du réseau de la VILLE DE LANGON

### Synoptique de l’architecture  actuelle

### architecture VPN / internet en détail

### téléphonie fixe liste des lignes existantes

### Téléphonie fixe numérique liste des accès existants

### accès internet isolés

### accès internet principaux et VPN

### téléphonie fixe, internet, et VPN recap

### Trafic téléphonique

### Mobilité

# Allotissement proposé

Le présent marché est constitué de 2  lots. Le candidat peut répondre à un ou à plusieurs lots.

## Lot 1 :	Convergence : Accès opérateurs de type ligne analogique (LR) et numériques tout type, abonnement trafic entrant et sortant, ou forfaits, accès internet  et interconnexion via IP et service associé.

Important : ce lot est capital, il va permettre la migration du RTC en cours de marché, vers des solutions tout IP détaillées plus loin dans le document.

### téléphonie Ce lot comprend les prestations suivantes :

- construction et exploitation des accès analogiques,

- construction et exploitation des accès numériques,

- les abonnements et les services liés aux accès opérateurs

- les acheminements des communications « arrivée » toutes provenances

- les acheminements des communications « départ » vers « numéros intelligents »

- les acheminements des communications « départ » vers toutes destinations.

- les acheminements pour les lignes en mode restreint,

- les acheminements du trafic par mise en relation du dernier numéro appelant,

- les acheminements des appels Internet à la seconde,

- La facturation vers les autres opérateurs,

- La facturation des communications établies pour le compte d’autres opérateurs,

- Possibilité de facturation au forfait (à préciser)

- la mise en place de conférence téléphonique,

- Autres acheminement vers numéros spéciaux,

- Gestion du numéro vert de l’établissement (s’il existe),

- Parution annuaire,

- Liste rouge,

- Extranet gestion des problèmes techniques, commande et facturation,

- Le maintien en condition opérationnelle des installations,

IMPORTANT : ce lot est destiné parfois à acheminer des FAX,  qui ne  doivent comporter aucune compression.

### L’internet et les interconnexions via IP :

Accès Internet à débit symétrique, accès internet à débit asymétrique, les interconnexions de site via IP en VPN ou en LAN to LAN :

Livraison sur site des équipements (modems, ou postes SIP).

Construction et validation des accès et liaisons,

Câblage entre point de livraison et salle informatique,

Sur demande câblage des postes SIP, en remplacement des postes analogiques

Mise en œuvre des accès avec le prestataire informatique local,

Configuration des équipements conformément aux besoins exprimés.

Connectivité aux réseaux internes avec le prestataire en charge du réseau,

Pose des cordons d’interconnexion.

Tests et recette de l’architecture déployée en accord avec l’AMO.

Réalisation du dossier de spécifications.

Réalisation de la Mise en Ordre de Marche de l’architecture (MOM).

Vérification d'Aptitude et les tests de fonctionnement (VA).

Assistance à la Vérification du Service Régulier (VSR).

La fourniture de toutes les documentations principales.

Mise à disposition des MIB des équipements,

Location et mise à disposition du matériel actif,

Maintien en condition opérationnelle de la liaison et du matériel,

Garanti des matériels pièces et main d’œuvre pendant toute la durée du contrat,

Extranet gestion des problèmes techniques, commande, facturation, gestion des performances du réseau, gestion des enregistrements DNS,

Supervision Proactive des accès, avec ouverture des tickets associés.

Services associés :

Livraison d’adresses IP fixes publiques jusqu’à 2 IP publiques par liens (exploitables par  la VILLE DE LANGON),

Hébergement Web,

Supervision des MIB (récupération des trappes SNMP),

Hébergement de matériel actifs tiers en data center,

Gestion de l’énergie et reboot à distance,

Sécurisation des liaisons en haute disponibilité,

Possibilité d’acheminement de la voix par Canaux SIP,

Gestion de la qualité de service (5 classes de services notamment VoIP)

Relais DHCP,

Gestion des VLAN,

Gestion Champ DSCP,

Routage statique,

Eventuellement routage dynamique RIP ou OSPF (à préciser)

### Services et contraintes associés au LOT

Un GTR compris au minimum entre J+1 quel que soit l’accès et GTR 4H00 7/7 et 24/24 suivant l’option retenue,

Un temps de réaction de 24 h00 maxi en jour ouvrés pour toute demande de renseignement depuis la plateforme,

Une organisation décrite dans l’offre qui permette la réactivité attendue,

Une HOT Line H24 et 7/7,

Un interlocuteur unique dédié tout au long du contrat,

Un responsable de projet (ROC) pendant tout le déploiement,

Un suivi commercial des offres et des services régulier (Trimestre),

La production de métriques destinés à suivre les performances,

Une remise à jour régulière du tarif aux conditions initiales du marché,

## Lot 2 : Téléphonie mobile et M2M :

### Téléphonie mobile et M2M

Au titre de la téléphonie mobile il sera dû :

- La portabilité des numéros,

- L’attribution et la gestion des cartes SIM,

- les abonnements et les services liés aux accès opérateurs

- les acheminements des communications « arrivée » toutes provenances

- les acheminements des communications « départ » vers « numéros intelligents »

- les acheminements des communications « départ » vers toutes destinations.

- La gestion des profils utilisateurs,

- les acheminements du trafic par mise en relation du dernier numéro appelant,

- la gestion et les  acheminements des appels Internet,

- la gestion et les  acheminements des SMS,

- la gestion et les  acheminements des MMS,

- La facturation vers les autres opérateurs,

- La facturation des communications établies pour le compte d’autres opérateurs,

- Possibilité de facturation au forfait (à préciser)

- la mise en place de conférence téléphonique,

- Extranet gestion des problèmes techniques, commande et facturation, et gestion des cartes SIM

- Le maintien en condition opérationnelle du réseau 3G/4G avec GTR 4H00,

- Fourniture et entretien Terminaux tout type (voix, clés, routeurs etc.)

- Gratuité des appels entre mobiles de la flotte et fixes de l’établissement,

- Gestion optimisée de la tarification fixe mobile,

### Services et contraintes associés au LOT

Un dépannage de mobile sous 24H00,

Un temps de réaction de 24 h00 maxi en jour ouvrés pour toute demande de renseignement depuis la plateforme,

Une organisation décrite dans l’offre qui permette la réactivité attendue,

Une HOT Line accessible H24 et 7/7 quel que soit le Pb,

Un interlocuteur unique dédié tout au long du contrat,

Un suivi commercial des offres et des services régulier (Trimestre),

La production de métriques destinés à suivre les performances,

Une remise à jour régulière du tarif aux conditions initiales du marché,

# CONTRAINTES ET ENGAGEMENTS

## Hygiène et sécurité

Les réglementations concernant l’hygiène et la sécurité doivent être strictement observées, notamment les dispositions du décret n° 92.158 du 20 février 1992 applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

## Protection et prévention des accidents

L’opérateur doit prendre en compte les documents relatifs à la protection et à la prévention des accidents dans leur dernière mise à jour à la date de remise des offres, et notamment le titre 3 du livre 2 du code du travail et le décret n° 92.333 portant modifications au code du travail concernant la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail.

## Mise en service

Le soumissionnaire  s’engage à mettre tous les moyens nécessaires en place afin d’assurer tous les tests garantissant un bon fonctionnement conforme au présent CCTP à la date de mise en service.

# Le changement d’opérateur devra se faire sans rupture du service téléphonique et de transport des données.

## Propriété intellectuelle de projets

VILLE DE LANGON s’engage à une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou informations qui lui seront remis par les soumissionnaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les services ne figurant pas encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse à cette consultation.

## Confidentialité

Les soumissionnaires sont  tenus  à une obligation de confidentialité concernant les informations transmises dans le présent CCTP ou pour toutes informations auxquelles ils auraient accès.

## Renseignements techniques

Les renseignements techniques pourront être obtenus par écrit auprès de :

Alain lesluyes société IP3C : alain.lesluyes@ip3c.fr, tel 06 25 83 12 69 ou 06 70 79 82 50

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

## Généralités du LOT1

### Limites de prestations

L’offre du titulaire comprend toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des ouvrages avec pour limite de prestation les deux points suivants :

- Les alimentations électriques 220V seront en attente à proximité des emplacements prévus des systèmes centraux, protégées par un différentiel ;

- Les prises de terre seront également en attente à proximité des emplacements prévus des systèmes centraux et devront être vérifiées par le prestataire ;

La desserte interne entre la tête de ligne et la baie de brassage, devra être réalisée par le titulaire, dans la limite de 10 mètres linéaires, sans traversée de mur ni de plafond ou plancher, en passant par des chemins de câbles ou des fourreaux déjà existants mis à disposition par la VILLE DE LANGON.

Les frais de mise en service devront inclure la réalisation d’une telle desserte dans cette limite.

### Généralités

Le titulaire doit prendre toutes précautions pour ne pas perturber le bon fonctionnement des établissements. Les locaux techniques seront maintenus en parfait état de propreté. Les circulations et les accès ne seront pas entravés.

### Conduite de projet et plan qualité

Le plan qualité comprendra:

- Organisation et identification des ressources techniques mises à disposition du projet

- Organigramme fonctionnel propre au présent projet

- Préciser les compétences de chacun des intervenants et leur rôle dans le présent projet …

- Descriptif des différentes procédures proposées avec rappels des délais contractuels

- Procédures de communication entre les parties

- Procédures de commandes

- Procédures de qualification

- Procédures d'appels SAV et de résolution des incidents,

- Procédures d'escalade, …

- Procédures d’évolution de la note en cas de modification d’organisation

- Planning prévisionnel détaillé précisant clairement les différentes tâches et étapes

- Estimation de l’implication éventuelle des équipes techniques de la VILLE DE LANGON

- Mise en évidence du point de non-retour dans les phases de migration

- Descriptif exhaustif des prérequis techniques et organisationnels éventuels à mettre en œuvre par la VILLE DE LANGON, avec planification associée.

Après mise au point conjointe pendant la période de préparation, cette note d’organisation sera rendue définitive.

### Obligation du prestataire

Le Prestataire s'engage à mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation (moyens techniques et ressources humaines en intégrant le « backup »), dans le respect des délais impartis, des prestations qui lui seront confiées dans le cadre du présent Cahier des Charges, avec obligation de prévenir la VILLE DE LANGON au plus tôt dans le cas de non-respect de cette clause.

Le Prestataire désignera nommément, sur sa proposition technico - commerciale, un de ses agents en tant que responsable de l'exécution des prestations objet du présent CCTP. Dans sa réponse le prestataire devra fournir les curriculum vitae des personnes intervenantes sur les différents sites de la VILLE DE LANGON.

### Moyens mis à disposition

Le personnel du Prestataire sera exclusivement sous l'autorité du responsable nommé par le Prestataire. Le responsable du Prestataire est seul habilité à recevoir les directives techniques de l'interlocuteur de la VILLE DE LANGON et a pour mission d'organiser, de coordonner et d'assurer le travail de son personnel.

Le Prestataire s’engage à ne divulguer aucune information concernant ce projet.

La VILLE DE LANGON pourra exiger le remplacement de tout personnel qui ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur.

Tous les documents et informations échangés resteront la propriété de la VILLE DE LANGON.

### Modalités de suivi d’avancement

Le responsable de projet (ROC) désigné par le Prestataire fournira, au Groupe de Projet, un état d'avancement hebdomadaire de ses prestations.

Les réunions d’avancement téléphoniques hebdomadaires se concrétiseront par un compte-rendu rédigé et diffusé par le prestataire et une remise éventuelle de rapports intermédiaires. Le prestataire sera tenu de respecter les délais définis pour chaque étape de la prestation. Si un dérapage est constaté, le prestataire mettra en place des dispositions  d’assurance qualité pour garantir le respect des dates de livraison.

### Interventions en milieu occupé

La totalité des travaux seront à réaliser en site occupé.

Le titulaire doit prendre toutes précautions pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l’établissement.

Sa proposition comprend tous les travaux de percement, rebouchage imperméable, qui devront tenir compte des contraintes d’isolement acoustique et coupe-feu, remise en état des lieux avec évacuation des déblais et nettoyage.

Les responsables des services suivants de la VILLE DE LANGON seront systématiquement et préalablement informés des démarrages et terminaisons de travaux :

- Direction des Services techniques

- Secrétariat du service concerné

Important : Pour tous les sites les interventions auront lieu sur rendez-vous.

L’entreprise en assurera toutes les contraintes : minimisation du bruit, de la diffusion de poussière, de la gêne dans les services, horaires de travail particuliers, etc.…

Les installations provisoires de chantier destinées à maintenir le fonctionnement normal des services sont intégralement à la charge de l’entreprise.

Les travaux de nature à créer des points chauds dans l’existant (découpage, soudage, meulage, etc.…) seront soumis à autorisation. Les personnels du titulaire devront porter des vêtements distinctifs frappés du logo de l’entreprise.

Tous les travaux occasionnant une gêne (bruit, poussière, entrave à la circulation), doivent être réalisés en horaires et conditions préalablement convenus avec l’AMO  de la VILLE DE LANGON

Les locaux techniques seront maintenus en parfait état de propreté. Les circulations et les accès ne seront pas entravés.

### Normes et agréments

Toutes les prestations seront exécutées selon les règles de l'art, conformément aux normes et décrets en vigueur et notamment :

- NF C15100 ;

- Réglementation relative à la comptabilité électronique (CEM) ;

- Normes européennes relatives aux télécommunications (ETSI).

Par ailleurs, tous les matériels proposés devront être neufs respecter les normes françaises, européennes et internationales en vigueur et appliquées dans le domaine des télécommunications. Les candidats détailleront précisément à quelles normes et quels organismes leurs matériels font références.

De la même manière, les candidats préciseront les différents numéros d’agréments des matériels proposés.

Par ailleurs, la version des logiciels  de chacun des matériels proposés apparaîtra clairement.

### Loi sur le Handicap

Le candidat apporte une attention particulière au respect de la LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cette approche globale concerne aussi bien les équipements que les services applicatifs mises à disposition des utilisateurs.

### Hygiène et sécurité

Le titulaire devra prendre toutes les mesures d’hygiène et de sécurité propres à éviter les accidents tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers conformément à la réglementation et aux protocoles en vigueur à la VILLE DE LANGON.

Il sera tenu de se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité du code du travail, notamment celles qui définissent les règles d’intervention des entreprises dont le décret n° 92.158 du 20/02/92 qui définit les prescriptions particulières d’hygiène ou de sécurité applicables aux travaux exécutés dans un établissement d’une entreprise dite utilisatrice, par une ou des entreprises dites extérieures.

### Développement durable

Les conclusions du Grenelle de l'environnement rendues fin 2007 visent à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable et consolident les orientations prises par la France par le Plan National d'Actions pour des Achats Publics Durables (PNAAPD).

Les domaines IT sont en mesure de contribuer largement à cette politique écoresponsable, au moins sous les thèmes suivants :

- Limiter la consommation des ressources non renouvelables,

- Réduire la consommation électrique,

- Réduire la consommation des déchets et des substances dangereuses pour la santé,

- Traiter de façon optimale les produits en fin de vie,

- Etre attentif à la durée de vie des nouveaux équipements,

- Favoriser et accompagner les usages dématérialisés.

Le candidat mettra en évidence sa compréhension de la problématique et les intérêts de sa solution en termes de développement durable, notamment sur les items précités. Il énoncera de manière plus globale ses engagements dans ce domaine.

Plus particulièrement, le candidat précisera dans sa réponse la procédure qu’il mettra en œuvre pour récupérer les matériels en fin de vie ou en fin de marché.

### Prise en compte de la situation existante

Le marché est passé pour un service clefs en mains. Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposées par l'environnement informatique ou autre existant dans les bâtiments et sur les zones d'interventions de la VILLE DE LANGON  et d'en avoir tenu compte dans l'établissement de sa proposition.

### Etudes préliminaires

Le Titulaire a à sa charge, s’il échoit, les études relatives aux modalités de mise en œuvre des moyens de raccordement et d’acheminement. En particulier, il doit :

- Etablir un planning de migration en collaboration avec la VILLE DE LANGON et son AMO, et tout particulièrement pour ce qui concerne le déploiement initial

- Etablir une procédure de mise en œuvre de nouveaux sites (vérification d’éligibilité xdsl, visite, création de  liaison,…)

- Elaborer le dossier de déploiement décrivant la configuration (type de raccordement, technologie, paramétrage spécifique, QoS...)

### Fournitures

Le Titulaire fournit les équipements nécessaires à la terminaison des lignes et à la conversion des protocoles de communications. Tout le matériel fourni est neuf et présente toutes les garanties de bon fonctionnement. Le choix est fait en tenant compte des spécifications du présent descriptif et des conditions d'utilisation et d'environnement des sites d’implantation. Le Titulaire assure une garantie pièces, main d'œuvre et déplacement pour l'ensemble de sa fourniture matérielle et logicielle pour la durée du marché. Cette garantie est intégrée aux prix communiqués par le Titulaire.

Dans le cas où les composants d'un ensemble installé ne proviendraient pas d'un même constructeur, le Titulaire serait tenu pour seul responsable d'un mauvais fonctionnement ou de toute défectuosité qui pourrait résulter d'un assemblage de pièces ou d'accessoires mal adaptés.

En fin de marché, le Titulaire doit apporter son concours actif à l’organisation et à l’exécution des prestations de transfert ou de basculement au profit d’un nouveau Titulaire et faire en sorte qu’aucune interruption de service ne lui soit imputable tant que son marché est valide.

### Raccordement aux installations

Les interfaces mises en œuvre par le Titulaire aux extrémités de ses lignes devront être compatibles avec les jonctions antérieures des équipements informatiques de la VILLE DE LANGON. A défaut de compatibilité, le Titulaire devra supporter toutes modifications nécessaires sur ses équipements et sur ceux de la VILLE DE LANGON à ses frais et à ses risques.

Important : tous les raccordements s’entendent jusqu’à l’armoire informatique de la VILLE DE LANGON ou sont positionnés les modems / routeurs.

Le Titulaire précisera dans son mémoire les modalités de connexion qu’il propose :

- Liens cuivre

- Liens optiques

- Faisceaux hertziens

- Dégroupage partiel ou total des raccordements de l’opérateur historique

- Autre solution technique

Le Titulaire doit également prévoir :

  - tous les équipements d’intégration de ses équipements (si l’équipement mis à disposition par la VILLE DE LANGON ne lui convient pas) : Baies, armoires, étagères, … ainsi que leur raccordement électrique à la source ondulée la plus proche fournie par la VILLE DE LANGON.

  - toutes opérations liées à la pose des câbles depuis les têtes de réseau existantes jusqu’au point d’utilisation dans la baie informatique de la VILLE DE LANGON : Génie civil toutes sujétions de rebouchement incluses, y compris reconstitution du degré coupe-feu, pénétrations, supports, fourreaux, chemins de câbles, tirages de câbles, …

  - toutes les prestations liées à la création de lignes-supports auprès de l’opérateur historique ou autre,

  - toutes les prestations liées au plan d’adressage IP (notamment en cas de changement complet d’adressage)

- Ces prestations sont dues au titre des raccordements, tarifées dans les « prestations de mise en service » du bordereau des prix unitaires.

### Essais et contrôles

Le Titulaire a à sa charge les essais et le contrôle de la qualité des liaisons et du respect des caractéristiques de transit des données.

Le Titulaire devra fournir à cette occasion tous équipements ou moyens de mesure de nature à qualifier les liens vis-à-vis de leurs performances nominales.

Le Titulaire communiquera à la VILLE DE LANGON et à son AMO pour contrôle, pour chaque liaison mise en œuvre le cahier de tests comprenant :

  - Tests de connectivité de la liaison

  - Performances des débits (capacité de la liaison)

  - Performances de continuité de débit (pour les débits garantis)

### Documentation

En cas d’intégration de matériels et/ou de logiciels, le Titulaire doit fournir un dossier complet comprenant notamment la nomenclature de tous les équipements mis en œuvre avec les notices techniques complètes, ainsi que les plans, schémas, synoptiques, ... des raccordements.

### Facturation

Le titulaire doit fournir des factures conformes aux attentes du client, (raison sociale, repérage du site, etc..) tout changement ou demande particulière du client doit se faire sans frais jusqu’à satisfaction du client dans l’exploitation des factures.

# LOT1 Convergence, Téléphonie Fixe, Internet, interconnexions IP et services associés

## Téléphonie

### Mode opératoire utilisateur

Les soumissionnaires proposeront la mise en œuvre de solutions permettant aux utilisateurs d’accéder aux services fournis de façon totalement transparente. En outre, les procédures d’accès au réseau et de numérotation actuellement en vigueur devront être conservées.

### Conditions de mise en œuvre

#### Avant 2018

- le raccordement direct sur le réseau opérateur RTC,

- En mode VGA (vente d’Abonnement en Gros) de l’Opérateur Historique,

- Le dégroupage via IP sur lien SDSL ou optique,

- Le trunck SIP

#### Après 2018 (Au choix et au rythme choisi par la mairie)

- le raccordement direct sur le réseau opérateur IP,

- Le dégroupage via IP sur lien SDSL ou optique,

- Le trunck SIP

#### Travaux induits

Les coûts des éventuels travaux nécessaires à la mise en œuvre de son réseau seront pris en charge par le soumissionnaire.

Ces travaux pourront être :

- Le paramétrage des IPBX ou des systèmes de taxation.

- Les travaux concernés par raccordement direct (acheminement des liaisons, génie civil, cartes d’interface avec la téléphonie….)

Les modifications de la grammaire de taxation et du paramétrage du PABX seront réalisées par l’installateur chargé de la maintenance des systèmes de téléphonie de la VILLE DE LANGON la société SPIE COMMUNICATION aux frais exclusifs du titulaire du LOT.

Le soumissionnaire précisera dans son offre les conditions de mise en œuvre du service.

### Continuité de service

La solution proposée devra être  réversible. A tout moment, il doit être possible de revenir à la situation précédente. Ces coûts seront à la charge du soumissionnaire :

- En cas de difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre (avant réception)

- En cas de rupture de contrat

- En fin de contrat.

Important : Avant toute coupure de service de l’existant, l’opérateur prenant doit s’assurer du bon fonctionnement de la solution, et de l’aval de l’AMO de la ville de Langon.

### L’architecture du réseau Opérateur

Les soumissionnaires procèderont à une description globale de l’architecture du réseau proposé soit :

- l’infrastructure du réseau

- les technologies utilisées

- la nature des systèmes de commutation

- les types de trafic et les débits offerts

- la charge actuelle du réseau

- les moyens d’administration du réseau,

- les possibilités de sécurisation,

- Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour le maintien de la GTR.

### Sécurisation du réseau opérateur

Le soumissionnaire précisera l’ensemble des dispositions adoptées en vue de garantir la sécurité des acheminements. En particulier, seront précisés :

- Equipements actifs (doublement des commutateurs, d’unités centrales, secours en énergie, sécurité et sûreté des locaux ...)

- les moyens mis en œuvre au niveau des réseaux de transmission (routages multiples, débordement sur autre opérateur),

- l’attachement des différents sites (doublement des liens etc.)

### Débit et compression

Important : Le réseau à proposer ne devra apporter aucune dégradation de la qualité audio des communications par rapport à l’existant

Le débit des communications numériques sera standard à 64 Kbps. Il ne sera pas admis de compression.

Ce réseau devra assurer :

- La transmission de données voix à 64 Kbps

- Le transport des communications de type FAX

- Le transport des communications

### Qualité de service

Le réseau proposé devra respecter les critères techniques de qualité de service normalisés au niveau international.

Le soumissionnaire indiquera dans le récapitulatif des offres techniques :

- quel est le délai d’établissement des communications,

- quel est le délai de transmission,

- quel est le taux disponibilité du réseau,

- le niveau de diaphonie,

- l’écho,

- quelles seront les règles et les mesures prises pour assurer une continuité de la qualité de service lors de la montée en charge du parc de l’opérateur

- les engagements contractuels de qualité de service pouvant être pris avec la VILLE DE LANGON

### Qualité audio

A minima la qualité audio sera:

- Au moins équivalente à du G711

Communication de qualité moyenne

- Gigue > 150  et < 400 ms

- Latence > 20 et < 50 ms

- Paquet perdu > 1% et < 3%

Le soumissionnaire fera une description explicite des  moyens d’observations de la qualité du service mis à la disposition de la VILLE DE LANGON.

### Sécurité

Le fournisseur prendra toute disposition pour qu’aucune intrusion ne puisse survenir :

- Sur les utilisateurs de la VILLE DE LANGON en ce qui concerne la confidentialité des communications,

- Dans la gestion de son réseau susceptible d’affecter l’intégrité du service fourni.

- Dans la gestion des communications afin d’éviter toute surfacturation indue par utilisation abusive des équipements depuis un tiers non habilité.

### Les services offerts pour la téléphonie

Les services comportent notamment :

L’acheminement des communications entrantes à la charge de l’appelant (cas général)

- Pour chaque numéro de ligne, accès ou groupement attribué, le soumissionnaire s’engagera à acheminer sans frais toutes les communications destinées à ce numéro.

L’acheminement des communications sortantes, sélectivité

- Lorsqu’un utilisateur le demande (au moyen de la numérotation), le soumissionnaire prend en charge l’acheminement de la communication sortante jusqu’au terminal appelé en utilisant son propre réseau et si besoin les réseaux d’autres opérateurs (notamment pour les mobiles et l’international).

L’attribution d’un numéro de ligne

- Le numéro attribué à la ligne est réservé à celle-ci.

La sélection directe à l’arrivée et attribution d’une séquence de numéros (SDA)

- Ce service permet de reconduire le plan de  numérotation public derrière le système de communication  de chaque établissement de la VILLE DE LANGON.

La publication des numéros et adresses dans les annuaires papier et électronique (cas général)

- Sur la base d’une liste sélective des coordonnées devant être publiées, liste validée par la VILLE DE LANGON, les coordonnées du service utilisateur auquel est attribuée la ligne sont inscrites dans l’annuaire papier et dans l’annuaire électronique du service universel.

- Elles peuvent ensuite être modifiées sur demande écrite du  service informatique de la VILLE DE LANGON quel que soit le site concerné.

La garantie de non-publication sur demande spécifique (liste rouge)

- Sur demande expresse du service gestionnaire des abonnements, le soumissionnaire s’engage à ne pas faire paraître les coordonnées de l’utilisateur dans les différents annuaires. Ces coordonnées ne sont alors jamais communiquées par les opérateurs des centres de renseignements téléphoniques, quelles que soient les raisons invoquées, à l’exception des cas prévus par la loi. Les lignes actuellement en liste rouge doivent le rester.

Le changement de numéro dans des cas spécifiques (appels dérangeants)

- Le  service informatique de la VILLE DE LANGON quel que soit le site concerné pourra demander une modification de numéro, par exemple, en cas de gêne.

La diffusion automatique d’un message en cas de clôture de ligne ou de changement de numéro (répondeur)

- Ce service permet de diffuser les nouvelles coordonnées de l’utilisateur en cas de changement de numéro. Le message est personnalisé, son contenu est spécifié par le service gestionnaire. L’enregistrement est réalisé par le soumissionnaire ou par l’utilisateur, au choix de la VILLE DE LANGON. La durée de la diffusion est spécifiée par le service informatique d’VILLE DE LANGON  quel que  soit le site concerné.

La constitution de groupement de lignes pour l’acheminement de l’ensemble du trafic

- Ils permettent, en raccordant plusieurs lignes ou accès sur le même équipement, d’augmenter la capacité d’écoulement de trafic de l’installation et/ou de sécuriser le raccordement.

L’analyse de trafic permettant de vérifier le dimensionnement et la qualité de l’accueil

- Sur demande du service informatique de la VILLE DE LANGON quel que soit le site concerné, le soumissionnaire mettra en place un système de comptage des appels entrants sur un IPBX. Plusieurs niveaux de services peuvent être proposés afin d’analyser plus ou moins finement l’efficacité de l’accueil téléphonique du site concerné (analyse quantitative uniquement). Les résultats seront remis par écrit dans les 15 jours qui suivent l’analyse.

Le signal d’appel

- Permet à un utilisateur d’être informé, par un signal sonore, qu’un correspondant cherche à le joindre alors qu’il est déjà en ligne. L’utilisateur a la possibilité de mettre en attente le premier appelant et de répondre au second appel.

La conversation à trois

- Permet de converser en même temps avec deux correspondants ou de dialoguer séparément et alternativement avec chacun d’eux (l’autre étant mis en attente).

Les conférences téléphoniques

- Permet de mettre en conférence trois ou plusieurs dizaines de personnes à partir de tout poste fixe ou mobile. Un numéro de téléphone est attribué par le soumissionnaire lors de la commande de ce service. L’ouverture des conférences est ensuite protégée par un mot de passe connu du service gestionnaire ou d’un utilisateur agrée par lui. Pour les participants, le mode d’accès peut être (au choix de l’organisateur), libre, filtré, codé ou verrouillé.

Les sources de renseignements téléphoniques

- Mise à disposition d’un centre d’appels

## Internet, interconnexions IP et services associés

Au titre du LOT1 le titulaire devra fournir les services de connexion à internet et d’interconnexions IP (VPN ou LAN to LAN), via les différents modes de raccordements ci-dessous, qui permettront indifféremment l’adduction a internet ou l’interconnexion de site, le candidat décrira dans son mémoire quels sont les accès compatibles avec le LAN to LAN et ceux compatibles avec le VPN MPLS.

### Raccordement à débit asymétriques (ADSL, ADSL2, ADSL 2+)

Le candidat précisera dans les tableaux de l’annexe 1:

- Les débits Maximum en fonction du site et de l’éloignement du NRA précisé

Le candidat précisera dans son mémoire

- Le type de technologie proposée (ADSL, ADSL2, ADSL 2+)

- Les services proposés sur liens cuivre ADSL

- A travers quel opérateur d’architecture le service est accessible

- S’il a la possibilité de panacher plusieurs opérateurs

- Les délais de construction et d’accès au service

- Structure tarifaire et tarif public (location ou achat du modem, obligation ou non de ligne support, dégroupage).

Important : afin de faciliter la migration post RTC, les accès ADSL seront installés en mode dégroupés directement (pas d’abonnement séparé de ligne analogique), le numéro existant de la ligne devra être porté sur un Numéro SIP lié à la Box.

Dans ces conditions le candidat au titre des FAS doit comprendre le câblage du poste SIP entre la Box et le point d’utilisation du poste en câbla CAT 6.

La location du poste SIP viendra s’ajouter à la location du Modem

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur un GTR de J+1 suivants et décrira les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus.

- GTR J+1 jours ouvrés

### Raccordement à débit asymétriques/ symétrique (VDSL, VDSL 2)

Le candidat précisera dans les tableaux de l’annexe 1:

- Les débits Maximum en fonction du site et de l’éloignement du NRA précisé

Le candidat précisera dans son mémoire

- Le type de technologie proposée (VDSL, VDSL 2),

- S’il est en capacité à délivrer des débits symétriques,

- Les services proposés sur liens cuivre VDSL.

- A travers quel opérateur d’architecture le service est accessible.

- S’il a la possibilité de panacher plusieurs opérateurs,

- Les délais de construction et d’accès au service,

- Fourniture de ligne support

- La situation de dégroupage

- La réalisation de desserte interne (en précisant les prérequis techniques)

Important : afin de faciliter la migration post RTC, les accès ADSL seront installés en mode dégroupés directement (pas d’abonnement séparé de ligne analogique), le numéro existant de la ligne devra être porté sur un Numéro SIP lié à la Box.

Dans ces conditions le candidat au titre des FAS doit comprendre le câblage du poste SIP entre la Box et le point d’utilisation du poste en câble CAT 6.

La location du poste SIP viendra s’ajouter à la location du Modem

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur un GTR de J+1 suivants et décrira les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus.

### Raccordement des nomades ou postes isolés en 4G

Le candidat précisera dans les tableaux de l’annexe 1:

- Les débits Maximum en 4G en fonction du site

Le candidat précisera dans son mémoire

- A travers quel opérateur d’architecture le service est accessible.

- S’il a la possibilité de panacher plusieurs opérateurs,

- Les délais de construction et d’accès au service,

- Fourniture des routeurs

### Forfaits illimités 4G:

Il devra s’agir de forfaits totalement illimités tant du point de vue surf ou du point de vue téléchargement afin d’éviter tout débordement.

Le Fair use des forfaits illimité 4G est fixé à 8 Go minimum, avec réduction de la bande passante en cas de débordement, sans surfacturation, le débit en data devra pouvoir atteindre les maximas de la norme 4G soit 100 mb/s, en fonction de la couverture considérée.

Echange des routeurs défectueux sur site pendant la durée du marché (le remplacement d’un routeur ne prolonge pas la durée du marché).

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur un GTR de J+1 suivants et décrira les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus.

### Raccordement à débit asymétrique (FTTH) ou fibre mutualisée

Le candidat précisera dans les tableaux de l’annexe 1:

- Les débits Maximum en fonction du site,

- La date ou le service sera disponible

Le candidat précisera dans son mémoire

- Les services proposés sur liens optique FTTH.

- A travers quel opérateur d’architecture le service est accessible.

- S’il a la possibilité de panacher plusieurs opérateurs,

- Les délais de construction et d’accès au service,

- Structure tarifaire et tarif public (location ou achat du modem, obligation ou non de ligne support, dégroupage).

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur un GTR de J+1 suivants et décrira les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus.

- GTR 4 H00 jours ouvrés

### Raccordement à débit symétrique SDSL (ATM, C2E, EFM)

Le candidat précisera dans les tableaux de l’annexe 1:

- Les débits Maximum en fonction du site et de l’éloignement du NRA,

Le candidat précisera dans son mémoire

- Les services proposés sur liens cuivre SDSL.

- A travers quel opérateur d’architecture le service est accessible.

- S’il a la possibilité de panacher plusieurs opérateurs,

- Les délais de construction et d’accès au service,

- Descriptif du réseau opérateur (Délai de transit, Performance, QOS, Sécurisation, gestion des VLAN (8 au minimum), ...).

- Moyens d’administration du réseau au niveau de l'opérateur

- Structure tarifaire et tarif public (location ou achat du modem, obligation ou non de ligne support, dégroupage),

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur un GTR de 4 heures Ouvrées suivants et décrira les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus. Il devra être possible en option de porter la GTR à 4 Heures ouvrables, 7/7 et 24/24

### Raccordement à débit symétrique OPTIQUE à débit garanti

Le candidat précisera dans les tableaux de l’annexe 1:

- Les débits Maximum en fonction du site,

Le candidat précisera dans son mémoire

- Les services proposés sur liens optiques.

- A travers quel opérateur d’architecture le service est accessible.

- S’il a la possibilité de panacher plusieurs opérateurs,

- Les délais de construction et d’accès au service,

- Descriptif du réseau opérateur (Délai de transit, Performance, QOS, Sécurisation, gestion des VLAN (8 au minimum), ...).

- Moyens d’administration du réseau au niveau de l'opérateur

- Structure tarifaire et tarif public (location ou achat du modem, obligation ou non de ligne support, dégroupage),

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur les GTR suivants et les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus.

Le candidat s’engagera dans son mémoire sur un GTR de 4 heures Ouvrées suivants et décrira les moyens mis en œuvre pour que les engagements soient tenus. Il devra être possible en option de porter la GTR à 4 Heures ouvrables, 7/7 et 24/24

### Accès internet site central

Un soin tout particulier sera apporté à la migration du lien principal, le candidat explicitera dans son mémoire comment il procédera à la migration du lien et des services associés (, adresses IP publiques).

Le candidat décrira la procédure qu'il mettra en œuvre pour assurer la bascule (en une fois, progressivement, par protocole,…) et les contraintes associées (intervention HNO, ou pas). Il décrira également les moyens mis en œuvre pour limiter les risques et / ou assurer un éventuel retour en arrière en cas de difficulté.

Le candidat définira sur son mémoire son organisation en termes de moyen humain mobilisables dans le cadre de la bascule.

## Services associés

### Qualité de service du réseau WAN

La solution proposée devra gérer 5 classes de service sur les accès à débit certifié (SDSL, Optique, FTTH):

- Vidéo. La classe de service pour le transport de la vidéo possède un niveau de priorité plus élevé que les classes de service de données.

- Voix. La classe de service pour le transport de la voix possède un niveau de priorité équivalent à celui de la vidéo, c'est-à-dire plus élevé que les classes de service de données.

- Données très prioritaires (D1). Il s'agit de la classe de service possédant le plus haut niveau de priorité pour les données. Elle sert notamment aux applications ayant des besoins critiques en termes de performance, de disponibilité et de bande passante.

- Données prioritaires (D2). Cette classe de service correspond à des applications non critiques possédant des exigences particulières en termes de bande passante,

- Données non prioritaires (D3), représentant la classe de service la moins prioritaire.

### Performances du réseau WAN

La solution proposée devra contenir au minimum des liaisons de caractéristiques ci-après :

Allocation dynamique de bande passante afin de favoriser l’écoulement des flux les plus prioritaires,

Débit garanti à 99.5% sur l’année pour accès symétriques (SDSL et accès optiques),

- Gigue > 150  et < 400 ms,

- Latence > 20 et < 50 ms,

- Paquet perdu > 1% et < 3%,

Le réseau doit en outre respecter les contraintes suivantes :

- Le marquage des trames 802.1p/q et DSCP doit être reproduit à la destination,

- La QoS doit être préservée de bout en bout et en cœur de réseau.

- Il doit être possible de gérer la QoS par priorisation des IP sources et destination

Le futur WAN doit permettre l’intégration fluide de nouveaux flux et leur inclusion facile dans les paramétrages de la QoS.

Les candidats feront une description explicite des moyens d’observations des performances des liaisons mis à la disposition de la de VILLE DE LANGON.

### Services hébergés

Les candidats préciseront dans leurs réponses leurs offres de services hébergés (cloud computing, SaaS).

### ToIP et  réseau WAN

La solution proposée doit être conforme aux prérequis MYTEL/AASTRA

### Variation des débits sur accès optiques

La VILLE DE LANGON souhaite pouvoir faire augmenter de façon ponctuelle le débit sur les liens optiques de ses sites équipés et pouvoir revenir ensuite aux débits initiaux, le candidat devra préciser dans son offre :

- La procédure d’accès au service (Extranet client, hot line etc..),

- Le temps minimal avant évolution du débit,

- L’engagement de durée minimal (en jours, semaines ou mois),

- Le mode de facturation (à la journée, au volume etc.…)

### Garantie de Débit minimum sur les liens a débit garantis (SDSL et Optique)

La garantie de débit minimum proposée ne devra pas être inférieure à 95% du débit nominal.

### Sécurisation des  liens WAN et autres liens redondes

Le candidat devra proposer une solution de sécurisation des liens du WAN et liens redondés par une autre technologie de son choix (optique, cuivre, hertzienne, 4G, IP sec.).

### vision de la VILLE DE LANGON sur son WAN

La VILLE DE LANGON  souhaite pouvoir disposer d’une vision de l’ensemble du réseau y compris le WAN, à ce titre le candidat précisera dans son offre :

- Les possibilités d’accès aux MIB des routeurs,

- L’accès aux configurations des routeurs en lecture (éventuellement par extraction de la configuration en fichier texte ou PDF).

### modification des paramètres des éléments actifs opérateurs

Le candidat devra préciser dans son offre, le process des demandes de modifications des paramètres des matériels actifs, qui devront être aussi légères et simples que possible par l’intermédiaire du portail client. Par demande de modification nous entendons des demandes simples (masques, routage etc..), qui devront être effectives au maximum 48h00 après la demande, et gratuites.

## Gestion des dérangements, service de maintenance et de supervision

Le Titulaire gère l’ensemble des incidents du réseau qu’il opère, qu’ils soient détectés par son système de supervision ou que les incidents soient signalés par la  VILLE DE LANGON. A ce titre le Titulaire est le seul interlocuteur. Si besoin il prend contact avec les entreprises sous-traitantes concernées pour les faire intervenir en son nom. Il dispose des outils nécessaires à l’analyse à distance et sur site.

Rappel : La garantie de temps d'intervention (GTI) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement interrompu doit avoir occasionné un début d'intervention de la société prestataire

La garantie de temps de rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement interrompu doit être rétabli.

Dans les deux cas le ticket d’ouverture d’incident est le point de départ des GTi et des GTR, le titulaire doit posséder une solution de traçabilité, qui permette au maitre d’ouvrage de juger de la résolution des incidents dans les temps impartis de GTI ou de GTR.

### Définition de la criticité

Lors du signalement d’un dérangement, les niveaux de criticités pour le CH sont les suivants :

- Critique : tous les utilisateurs d’un site ne peuvent plus travailler de façon durable, et ce même si la liaison n’est pas totalement interrompue (exemple : perte trop importante de paquets et/ou gigue trop importante en continu), ou coupure du lien Téléphonique (T2 ou T0)

- Majeur : les utilisateurs ont des grosses lenteurs, pour toutes les applications utilisées (Citrix et local), leur travail est fortement perturbé.

- Mineur : quelques problèmes de temps en temps (par exemple des figeages puis des temps de réponses normaux ensuite)

- Information : demande d’information concernant une liaison

Le niveau « Critique » engendre automatiquement la garantie d’intervention ou de rétablissement la plus rapide selon les clauses du lot concerné (GTR J+1, GTR 4H ou GTI J+1) ; et ce même si la liaison n’est pas totalement interrompue.

### Gestion des dérangements

Les candidats devront proposer une procédure de gestion des dérangements. Celle-ci devra être simple et couvrir les aspects suivants :

- Signalisation du dérangement, (coupure, dégradation de la liaison) départ de la GTR ou GTI,

- Niveau de criticité (voir ci-dessus),

- Suivi,

- Résolution,

- Clôture du dérangement.

### Les services de maintenance

La structure des services de maintenance sera décrite par le candidat :

- Les moyens mis en œuvre

- Le nombre de personnes affectées à ce service

- La localisation du centre de service après-vente

Un centre technique d’accueil des appels de maintenance devra être accessible 24h/24h et 7 jours/7 par un numéro non surtaxé.

Les interventions de maintenance et services devront être décrits par les candidats.

Les prestations doivent comprendre l’application de la GTR/GTI prévue au lot avec intervention en heures et jours ouvrés:

IMPORTANT : La GTR est décomptée à partir du signalement d’un incident par téléphone, extranet ou depuis la supervision proactive (par exemple coupure, mais aussi temps de transit non respecté, pertes de PING, phénomènes fugitifs ou toute dégradation de nature à perturber l’usage de la liaison….). L’ouverture du ticket d’incident fait foi dans la base de calcul de la pénalité.

Un interlocuteur technique unique devra être attribué à la VILLE DE LANGON. Cet interlocuteur physique sera notifié à la VILLE DE LANGON à l’ordre de service initial et à chaque fois que des raisons internes au titulaire l’amèneront à changer de personne.

### Assistance technique à VILLE DE LANGON

Le Titulaire devra disposer de personnels techniques qualifiés aptes à intervenir sur site à la demande de la VILLE DE LANGON en vue :

- De réalisation des installations, et des raccordements,

- De conseils et préconisations de solutions techniques, face à une situation particulière,

- De résolution de difficultés techniques sur site,

- De réglages et ajustements du paramétrage,

Le candidat détaillera particulièrement ce point d’organisation dans son mémoire avec des organigrammes précis de l’organisation du service et de son fonctionnement, qui devra être chapeauté par l’interlocuteur unique de VILLE DE LANGON ou les membres de son équipe

Ces prestations sont dues lorsque le réseau du Titulaire est la cause d’une défaillance de communication. Elles peuvent faire l’objet d’une facturation dans les conditions tarifaires définies au BPU dans les autres cas.

Parallèlement, le Titulaire devra disposer d’une offre de service d’accompagnement-qualité. A ce sujet, les candidats décriront leur offre dans leur mémoire technique.

### Les services de supervision

Le candidat devra proposer un service de supervision proactive, qui soit en capacité de prévenir le service informatique par mail ou SMS à la moindre anomalie sur la métrologie du réseau, et d’ouvrir automatiquement un ticket d’incident.

- Coupure du service,

- Dégradation du débit au-delà de la limite paramétrée,

- Non-respect des qualités de la liaison (Latence, gigue, perte de paquet,

- Coupure de l’alimentation d’un routeur,

- Saturation du lien

- Etc.

La détection d’un incident entraine obligatoirement le début de la GTR associée à la liaison

Les résultats doivent êtres archivés sur un an et les résultats transmis à la VILLE DE LANGON pour analyse.

Le titulaire Fournira à la VILLE DE LANGON un accès au logiciel de supervision (éventuellement en mode WEB)"

Les modalités d’alerte et de déclenchement d’intervention induite par la supervision seront précisées dans le mémoire technique, pour le compte concerné.

### Formation à L’outil de supervision

La formation à l’outil de supervision fait partie de la prestation, le candidat devra de base intégrer dans son offre des didacticiels de présentation et de formation à l’outil, la cession de formation sera réalisée obligatoirement sur site pour deux agents techniques.

### Extranet client

Pour chacun des lots, le candidat décrira la mise en place d’un accès extranet qui permette de s’approcher le plus près possible de la cible de la VILLE DE LANGON :

Pour la partie administrative du marché

- De réaliser les commandes de service,

- De récupérer les factures au format Excel ou PDF,

- De signaler les erreurs de facturation avec un ticket d’incident, (souhaitable)

- De réaliser les résiliations,

- De commander ou supprimer des prestations supplémentaires,

- D’avoir une vision sur l’état de traitement des commandes ou des réclamations.

Pour la partie technique du marché

- De déclarer des incidents,

- De demander des informations,

- De suivre les demandes et incidents

- De faire des demandes de paramétrages (masques, routes, QoS)

- D’avoir une vision en ligne sur la métrologie des liaisons (débits, bande passante, latence)

- D’avoir une vision sur l’état de traitement des commandes ou des réclamations.

- permettant de disposer de statistiques sur les taux d’occupation et disponibilités du réseau,

- D’avertir le service Informatique de la VILLE DE LANGON par mail (obligatoire) et SMS (souhaitable) en cas d’incident

- consulter les historiques des statistiques sur la durée du marché (souhaitable)

En cours de marché, chaque nouvelle liaison ou option, sera automatiquement rajouté à l’interface par le titulaire.

### Formation à L’extranet

Le titulaire transmettra un manuel d’utilisation expliquant les fonctionnalités de l’extranet, et au besoin, il devra être en mesure d’intégrer dans son offre des didacticiels de présentation et de formation à l’outil, au besoin une cession de formation sur site pour deux agents techniques sera envisagée.

## Gestion Administrative et commerciale

Les candidats décriront avec précision dans leur réponse la structure commerciale et de facturation dont ils disposent. En particulier :

- Les moyens mis en œuvre (organisation, organigramme succinct)

- Les personnes affectées au service commercial et aux factures, leur rôle détaillé

- La localisation géographique, et l’existante de permanences ou de binômes (pour les périodes de congés)

Les candidats préciseront si les réclamations sur factures peuvent être saisies directement dans l’extranet, comme pour un incident technique.

Le contrôle des factures doit être vérifié avant envoi (prestation effectuée, nom correct, …)

## Contrôle de la qualité de service

Le titulaire du marché devra pouvoir fournir tous les trimestres des rapports d'exploitation tels que :

- bilan des évolutions de configuration,

- bilan des incidents (depuis l’outil de supervision),

- tableaux de bords de qualité de service,

- tableaux de bord de trafic.

Toute documentation afférente à la bonne exploitation des services doit être remise gratuitement dès la notification du marché rédigée lisiblement en langue française. Les éventuels rectificatifs, toujours en langue française, doivent être fournis sans supplément de prix au fur et à mesure de leur parution et pendant toute la durée du marché.

De même, le titulaire s’engage à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour garantir la compatibilité ascendante des équipements.

Le Titulaire élabore des rapports réguliers de performance des liaisons à l’aide d’indicateurs de qualité pertinents. La liste des indicateurs de performance gérés par le candidat est précisée dans son offre (débit moyen par liaison, débit crête par liaison, temps réponse moyen, temps de réponse crête, niveau d’erreur, etc…). Les rapports réguliers contiennent aussi un compte rendu des incidents de la période concernée. La période est en principe trimestrielle.

Au cours de ces réunions le Titulaire fournira des commentaires sur les rapports mensuels

Et fera des propositions pour faire évoluer l’infrastructure du réseau de manière à répondre au mieux au besoin de la VILLE DE LANGON. A cet effet le Titulaire assurera une vieille technologique continue.

## LOT 2 mobilité et M2M

## Mode de gestion des communications

Le soumissionnaire proposera :

### Une solution de type Flotte avec pour tous les mobiles :

- Flotte avec forfait mutualisé  (1 heure / poste / mois au minimum)

- Gratuité des appels entre mobiles de la flotte.

- Gratuité des appels entre mobiles de la flotte et postes fixes de l'établissement

- Sms compris dans le forfait,

- Interrogation de la messagerie,

- Echange des mobiles défectueux sur site pendant la durée du marché (le remplacement d’un mobile ne prolonge pas la durée du marché).

### Forfaits illimités voix:

En alternative à la flotte mutualisée il sera proposé des forfaits illimités pour les communications voix ; il devra s’agir de forfaits totalement illimités du point de vue temps de communication quelle que soit l’heure ou le mobile ou le fixe appelé. L’envoi de sms sera également compris dans le forfait et illimité.

### Forfaits illimités smartphones:

Quelques forfaits hors flotte seront proposés pour les portables d’astreinte, l’encadrement et les directeurs, pour les communications voix, les connexions Web ou consultations messagerie. Il devra s’agir de forfaits totalement illimités (toutes heures et tous opérateurs) tant du point de vue temps de communication, SMS, MMS, que du point de vue surf ou du point de vue téléchargement afin d’éviter tout débordement.

Le Fair use des forfaits smartphone est fixé à 3Go minimum, avec réduction de la bande passante en cas de débordement, sans surfacturation, le débit en data devra pouvoir atteindre les maximas de la norme 4G soit 100 mb/s, en fonction de la couverture considérée.

Important : Il sera possible d’utiliser le smartphone pour connecter une tablette ou un PC à internet via le partage de connexion internet dans le cadre du forfait sans aucun surcout ni débordement du forfait.

L’échange des mobiles défectueux sur site pendant la durée du marché (le remplacement d’un mobile ne prolonge pas la durée du marché) devra être prévu.

Les smartphones défectueux seront échangés sur site par un matériel neuf

### Plateformes proposées

- Windows phones

- Android

- IPhone,

- BlackBerry

### Forfaits M2M:

- Abonnement et consommation au compteur avec facturation au Ko de donnée,

- Forfait de 500Ko, 5Mo, 50 Mo, 250 Mo, 1G0, 2 Go et 5 Go de données,

- Forfait unique avec mutualisation des forfaits,

- Gestion DTMF,

- Possibilité mode prototype, (tests gratuit de la solution sur maxi 3 mois),

- Possibilité mode stock, (suspension jusqu’à 6 mois),

- Option sécurisation contre l’intrusion.

## Zone de couverture

Le soumissionnaire indiquera dans son offre les zones couvertes par son réseau. Il donnera une carte détaillée de cette couverture :

Sur le département de la gironde  et du bassin de bordeaux et particulièrement les sites de la VILLE DE LANGON et leurs environs (rayon de 50 Kms autour des sites principaux)

Important : Le soumissionnaire devra s’engager contractuellement sur un fonctionnement sans défaillance ni trou de couverture :

- Sur toutes les installations techniques de la VILLE DE LANGON (Réservoirs, pompes, chambres, station d’épuration)

- Sur tous les sites

## Les services de base pour tous les utilisateurs

Tous les services suivants seront offerts à tous les utilisateurs. Si l’usage de ceux-ci peut induire un supplément, ce coût devra être indiqué dans le document joint à l’offre.

Les services de base sont :

- la messagerie vocale unique fixe ou mobile (service et consultation)

- la présentation du numéro

- le renvoi d’appel

- le double appel

- une information permanente sur la consommation du terminal et l’état du forfait

- l’Appel sans présentation du numéro de l’appelant,

- le service de minimessage (SMS/ MMS)

## Les services offerts aux gestionnaires

Les services offerts aux gestionnaires seront :

- Un outil d’analyse des communications fixes et mobiles des utilisateurs

- Suivi des consommations par utilisateur, pour l’ensemble de la flotte

- Récapitulatif des abonnements en cours, des options par utilisateur

- Suivi des modifications

Ces informations seront exploitables sur un PC à partir d’un logiciel standard.

- Un outil de gestion en ligne de la flotte permettant de :

- Commander des abonnements, activer/désactiver des lignes, commander des options, commander de nouvelles cartes SIM, …

- Modifier les options des abonnements

- Suivre et analyser les consommations

- Demander la révocation d’une carte SIM ou le blocage d’un téléphone (en cas de vol/perte par exemple)

- Un outil permettant de limiter les possibilités d’appel des utilisateurs

- la limitation à une liste de numéros

- la limitation des appels sortants

- la limitation des appels entrants

- la présentation sous forme de bordereau de prix ou de devis des nouveaux services pouvant être proposée par l’opérateur

## Changement de numéros

Les modalités de l’opération de portabilité dans le cadre du LOT3 seront précisées dans l’offre du soumissionnaire et notamment:

- les coûts engendrés

- la démarche à suivre

- les délais de mise en œuvre

Important : il devra être possible de résilier une ligne n’importe quand sur la durée du contrat sans aucune pénalité

## Les terminaux mobiles

Le soumissionnaire proposera en option le coût des différents types de portables qui devront au minimum répondre aux caractéristiques suivantes :

### Type «  classique»

- classique (ni à clapet ni coulissant)

- solidité

- tri-bande

- réseaux GPRS / Edge

- autonomie importante (> 4h00 en communication)

- Bluetooth

- synchronisation avec logiciel de messagerie et de gestion contacts et calendrier

- USB

- extension de mémoire possible par micro SD

- chargeur + connectique type micro USB

- fourni avec une housse/étui de protection

- Lampe torche

### Type  « - smartphone »

- Ecran tactile 4 pouces ou plus,

- Lecteur RFID,

- Smartphone

- compatible 3G/3G+/4G

- compatibilité client mobile de messagerie  (calendrier, contacts, emails Exchange OWA/ pop / imap)

- navigateur internet

- lecteur multimédia

- visionneuse de documents Office

- extension de mémoire possible par micro SD

- wifi

- Bluetooth

- dictaphone

- chargeur + connectique type micro USB

- fourni avec une housse/étui de protection

Important : Le candidat devra fournir en annexe le tarif de tous les smartphones et terminaux disponibles, ainsi que le niveau de remise accordé, pour des commandes particulières (écran plus grand, etc.)

# SPECIFICATIONS PARTICULIERES DU LOT 1

## Gestion Post RTC rappel enjeux et échéances

Bien sûr, cette extinction ne se fera pas en un jour, de nombreuses étapes sont prévues. Dans un premier temps, l’opérateur va cesser de produire et de vendre des lignes RTC. L’arrêt de production sera simultané sur l’ensemble de la métropole et interviendra pour les VGAST, VGT+, présélection et sélection du transporteur, au quatrième trimestre 2018.

Les lignes RTC existantes ne seront pas impactées lors de l’arrêt de production.

L’arrêt de la production par l’opérateur historique de nouvelles lignes numériques T0, en particulier VGAST, VGT+, présélection et sélection du transporteur est prévu au quatrième trimestre 2019.

L’arrêt technique du service sera très progressif sur plusieurs années, selon un séquencement géographique de plaques. Les fermetures interviendront au plus tôt en 2021 et s'étaleraient jusqu'en 2024. Les premières fermetures du service concerneront environ 150.000 accès par an.

## Planning d’arrêt du RTC

### Nouveaux accès

Etape 1 : Arrêt de la production de nouveaux accès RTC : interruption de la fourniture de nouveaux accès

- à partir du quatrième trimestre 2018 pour les lignes analogiques ;

- à partir du quatrième trimestre 2019 pour les lignes numériques de base ;

- la date d’arrêt de production des accès numérique primaire (T2) n’a pas encore été fixée par l’opérateur historique.

A partir de l’arrêt de production, il ne sera plus possible de souscrire un nouvel abonnement sur le RTC.

L’arrêt de production sera simultané sur l’ensemble de la métropole.

### Accès existants

Etape 2 : arrêt technique des accès RTC existants

L’arrêt technique du RTC consistera en la mise hors service des commutateurs du RTC et donc des services acheminés par ceux-ci (service téléphonique et usages spéciaux : alarmes, équipements de télésurveillance, etc.). Cette extinction progressive du réseau sera menée sur plusieurs années, selon un séquencement géographique par plaques.

L’opérateur historique a l’obligation d’annoncer au moins cinq ans à l’avance l’arrêt technique pour chacune de ces plaques

### Récapitulatif de l’opération

### Gestion de l’arrêt du RTC

Le candidat décrira précisément sa stratégie vis-à-vis de l’arrêt du RTC , pour des raisons de simplification, la topologie du marché actuel est reconduite en l’état a la prise de marché, puis évoluera au cours de ce dernier. Seuls les débits SDSL/EFM de la mairie et du CTM seront revus à la Hausse.

## Estimation du lot 1

Important : Les lignes isolées qui seront reconduites seront  des lignes de type résidentiel (Analogique avec GTR J+1). Les quantités du DEI sont celles du début du marché, en supposant que la stratégie d’évolution sera de porter les installations en l’état et de migrer aussi vite que possible un maximum de ligne, la stratégie finale sera arrêté avec la ville de Langon et son AMO en cours de marché

### Durée d’engagement

Le contenu du LOT1 est appelé à évoluer de façon conséquente pendant la durée du marché, compte tenu de l’arrêt du RTC, c’est pour cela que les durées d’engagement sur les fournitures du lot devront être les plus courtes possibles, et en tout cas ne pas excéder un an pour :

- Lignes analogiques,

- Lignes Numéris T0,

- Accès ADSL,

- Accès VDSL

Les autres accès VDSL/EFM ou liens optiques peuvent avoir des durées d’engagement plus longues compte tenu des frais de construction, mais la durée d’engagement ne pourra excéder 2 ans, les variations de débit sur lien à débit garanti sont considérées comme des évolutions d’un accès existant et pas comme un nouvel accès, et donc ne réengage pas le client final.

### GTI/GTR

Les lignes analogiques auront une GTR en J+1 en jour ouvrés, comme les accès ADSL/ VDSL,

Les accès symétriques à débit garanti, auront une GTR de 4H00 en jour ouvrés, avec en option la possibilité de 4H00 jours ouvrables  H24/7/7

### Situation du LOT1 en début de marché

Le quantitatif du LOT1 en début de marché est le suivant

# SPECIFICATIONS DU LOT 2

## Portabilité

VILLE DE LANGON souhaite conserver les numéros des lignes mobiles existantes, le soumissionnaire devra impérativement prévoir une opération de portabilité.

Important : Celle-ci devra, autant que faire se peut, être transparente pour la  VILLE DE LANGON pour ne pas mobiliser les services, et donc mobiliser du personnel du prestataire, cette prestation devra être présente au bordereau.

## Cartes SIM

Les gestionnaires de la VILLE DE LANGON devront disposer d’un stock d’une dizaine de cartes SIM vierges à triple découpe, afin de faire face rapidement aux aléas de la gestion d’un important parc mobile.

## Estimation LOT2